## Slide 1
固定阻力帆与低推力
协同离轨仿真
资源约束与展开反馈下的控制策略研究
主题二 · 受控离轨
Notes: 建议讲述时间：20秒。我们研究有限资源下的分阶段离轨，重点是能源调度和展开反馈。研究采用概念基准与公开设备参数对照。
来源：Reference/受控离轨_MATLAB仿真最终总方案.md，Reference/受控离轨_创新故事与论证主线.md。

## Slide 2
研究场景与问题
概念仿真研究 02
550 km
代表卫星初始近圆轨道
50 kg
包含推进与帆装置的假想卫星
为什么先主动降轨
高空阻力较弱。主动推进建立降轨进度，但需要燃料和电力。
为什么再交给阻力帆
较低轨道的大气阻力更强。展开帆可减少后续主动资源消耗。
研究问题：怎样安排交接，并在供电不足或展开反馈异常时正确响应？
Notes: 建议讲述时间：35秒。
赛题允许大气阻力辅助，但受控离轨方向不能完全依赖大气阻力。我们选择代表性场景，不声称覆盖所有低轨任务。
来源：赛事规则PDF第6页，Reference/受控离轨_创新故事与论证主线.md
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 3
任务指标与研究边界
概念仿真研究 03
指标 | 本项目定义 | 解释边界
原窗口退出 | 500–600 km窗口的最后退出 | 不等于全过程碰撞风险降低
策略切换 | 瞬时密切半长轴下穿350 km | 不代表整圈都低于350 km
轨道段终点 | 瞬时地心高度下降穿过120 km | 不证明烧毁或落区安全
计算上限 | 365天，未发生事件保留缺失 | 不是比赛规定的完成期限
所有时间均从退役指令起算，另报推进剂、点火时长和电量。
Notes: 建议讲述时间：40秒。
明确三个不同的高度定义。500 km窗口退出是事后代理指标，不能表示碰撞概率。120 km只是积分终点。
来源：Coding/config/baseline_case.m，Coding/docs/主案例说明与系统图.md
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 4
物理状态与控制观测分开
概念仿真研究 04
轨道与环境模型
位置、速度、燃料
模拟观测
许可、健康与反馈
监督控制
推进、展帆与等待
实际展开进度
反馈延迟或丢失
电池与模式负载
实际面积影响阻力。未知反馈保持未知，不能直接推断为“没有展开”。
Notes: 建议讲述时间：45秒。
图中实际面积由环境模型决定，只通过反馈进入控制器。控制器不能偷看隐藏真实面积。能源模型给出可用资源，决策改变推力和机构动作。
来源：Coding/src/propagation/propagateCase.m，Coding/src/control/deploymentState.m，Coding/docs/主案例说明与系统图.md
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 5
当前主案例的参数
概念仿真研究 05
类别 | 主案例设定 | 性质
推进与帆 | 20 mN，1200 s，0.8 kg，新增10 m² | 概念工作点与有效面积假设
电源与电池 | 向阳650 W，300 Wh，初始80% | 候选能源模型
能源控制 | 保护线20%，额外阴影预留10% | 已确认演示设置，非最优证明
展开与反馈 | 120秒展开，10秒确认，600秒超时 | 研究时序，非机构实测
模式负载来自同一账本：推进560 W、等待230 W、帆监测215 W、展开240 W。
Notes: 建议讲述时间：40秒。
主案例A2_NORMAL_120。参数分成团队场景、概念工作点与过程假设。650 W是向阳可用功率，不是全天恒定发电。
来源：Coding/config/baseline_case.m，Coding/config/powerScenario.m，Coding/config/engineering_budget_candidate.csv，Coding/config/experiment_matrix.m
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 6
概念基准与设备参数对照
概念仿真研究 06
概念基准
统一卫星与环境条件，比较推进、展帆和资源调度的作用。
公开设备参数对照
BHT-200推力13 mN、比冲1390秒。
独立案例检查结论对工作点的依赖。
可验证的工作
阶段交接的时间与燃料取舍
提前留电对缺供的影响
展开反馈未知时的可审查响应
完整配套质量、总输入功率和真实姿态尚未认证。不宣称新推进原理或全球首次。
Notes: 建议讲述时间：40秒。
双层方法避免虚构完整设备组合。BHT-200的200 W是放电功率，不得直接移植到整星供电模型。贡献限定为场景下的控制及证据组织。
来源：Coding/docs/资料核对与工程补证报告.md，Busek BHT-200 datasheet https://www.busek.com/s/BHT_200_v10.pdf 第1页
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 7
基础四策略比较
概念仿真研究 07
策略 | 动作 | 到120 km | 推进剂
B0 | 不推进、不展帆 | 365天内未观测到 | 0 kg
B1 | 立即展帆 | 89.93天 | 0 kg
B2 | 仅低推力 | 10.91天 | 0.800 kg
P | 先推进，后展帆 | 8.89天 | 0.444 kg
本页为固定策略基准。后续A1/A2加入不同供电与过程约束，不能跨组单因素归因。
Notes: 建议讲述时间：40秒。
这一页是早期固定策略基准，四者同质量同初态。不能将8.89天与当前9.83天直接解释为展开延迟效果。B0删失，不能填365天完成。
来源：Coding/results/run_20260930_132433_258/tables/baselines_summary.csv
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 8
提前留电的时间代价
概念仿真研究 08
Chart: 到120 km / 天
| 0% | 10% | 20%
到120 km / 天 | 9.7845 | 9.8317 | 10.2097
最低电量
0% 60.18 Wh
10% 79.96 Wh
20% 92.18 Wh
10%相对0%
约多1.1小时
0%也预留阴影基础用电，只是不额外留余量。全部为650 W研究情景。
Notes: 建议讲述时间：45秒。
650 W同一账本下，留更多电量带来时间代价。10%是团队候选演示设置，不称最优。保护线60 Wh。
来源：Coding/results/current_20260930_200345_605/a1/tables/power_a1_summary.csv，power_a1_resources.csv
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 9
500 W下，调度改变了结果
概念仿真研究 09
调度 | 结果 | 最低电量
旧调度 | 约1.08小时后基础缺供 | 60.00 Wh
提前留电＋0%额外余量 | 23.15天到120 km | 62.77 Wh
提前留电＋10%额外余量 | 28.46天到120 km | 81.10 Wh
提前留电＋20%额外余量 | 33.98天到120 km | 93.32 Wh
失败记录保留。时间更长、点火机会更少，是保电策略的实际代价。
Notes: 建议讲述时间：40秒。
这是同电池同负载的A1对照。旧调度约1.08小时缺供，新调度减少点火换取完成。不要混用更早power组不同等待负载下的2.53小时。
来源：Coding/results/current_20260930_200345_605/a1/tables/power_a1_summary.csv，power_a1_resources.csv
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 10
展帆过程与确认规则
概念仿真研究 10
时刻或状态 | 实际过程 | 控制响应
发令前 | 核对功率与完成动作所需电量 | 不足则等待
0–120秒 | 面积按模拟进度增加，机构耗电 | 停推，单次发令
120–130秒 | 机构停止，等待反馈 | 保持未知
收到反馈 / 600秒无反馈 | 确认完整、部分、失败 / 超时 | 按反馈响应 / 未知停推
展开时序是研究假设。另做60/300秒与完成前不计面积的对照。
Notes: 建议讲述时间：45秒。
展开前检查完整动作所需能源，展开期间停推。机构工作120秒，额外30 W耗1 Wh，全部240 W耗8 Wh。反馈到130秒才到。未知超时不推断为零面积。
来源：Coding/src/control/deploymentState.m，Coding/src/control/canStartDeployment.m，Coding/results/current_20260930_200345_605/a2/tables/A2_NORMAL_120_events.csv
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 11
主案例：9.83天到达120 km
概念仿真研究 11
9.83
天，到120 km计算界面
0.442 kg
推进剂消耗
79.96 Wh
最低电池电量，保护线60 Wh
相比同条件瞬时展开基准
仅晚约69秒
候选输入下的模型结果。窗口退出约3.22天，展开机构额外耗电1 Wh。
Notes: 建议讲述时间：40秒。
主案例A2_NORMAL_120。与同供电的理想A2_IDEAL比约晚69秒，不是拿原P作展开延迟对照。最低电量79.96 Wh，无基础缺供。
来源：Coding/results/current_20260930_200345_605/a2/tables/deployment_summary.csv，deployment_resources.csv
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 12
反馈未知时，实际面积决定后续轨道
概念仿真研究 12
展开与反馈情景 | 控制动作 | 到120 km | 燃料
明确半展开 | 资源允许时补推 | 9.45天 | 0.595 kg
明确展开失败 | 资源允许时补推 | 12.51天 | 0.790 kg
实际全展，反馈丢失 | 未知，保持停推 | 9.83天 | 0.442 kg
实际未展，反馈丢失 | 未知，保持停推 | 66.32天 | 0.442 kg
故障案例更快可能来自更多燃料投入。补推的真实机构/姿态干涉仍未验证。
Notes: 建议讲述时间：45秒。
半展开更快因为继续补推，燃料更高。两个无反馈案例控制都停推，但实际面积不同导致天数大幅不同。不能用成功到达证明控制器已经知道实际状态。
来源：Coding/results/current_20260930_200345_605/a2/tables/deployment_summary.csv，deployment_audit.csv
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 13
中等单因素变化的时间影响
概念仿真研究 13
Chart: 到120 km / 天
| 基准 | 585 W | 270 Wh | 初始70% | 负载+10%
到120 km / 天 | 9.8325 | 11.5263 | 10.4039 | 9.8444 | 10.5248
本组影响最大
向阳功率下降10%
增加约1.69天
四项分别通过
不代表同时通过
容量变化时保护线也变化。比较电量安全性应看“距保护线余量”。
Notes: 建议讲述时间：40秒。
只比较预先确认的中等研究情景：功率-10%、容量-10%、初始80%降至70%、公共负载+10%。不是概率分布。四情景都无基础缺供。
来源：Coding/results/u1_20260930_211336_825/tables/uncertainty_summary.csv，uncertainty_resources.csv
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 14
中等不利组合仍完成，时间增加35.7%
概念仿真研究 14
Chart: 到120 km / 天
| 主案例 | 中等不利组合
到120 km / 天 | 9.8325 | 13.3398
组合条件
585 W向阳功率
270 Wh电池容量
初始电量70%
公共负载增加10%
无基础缺供
保护线余量约16.56 Wh
时间增加约3.51天。该点通过不代表真实可靠性、最坏工况或失效边界。
Notes: 建议讲述时间：45秒。
组合585 W、270 Wh、初始70%、公共负载+10%，其余不变。最低电量70.56 Wh，保护54 Wh，无缺供。不能简单加单因素延迟，也不是最大承受边界。
来源：Coding/results/u2_20260930_213741_686/tables/uncertainty_summary.csv，uncertainty_resources.csv，resolution_check.csv
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 15
验证证据与真实试错
概念仿真研究 15
检查层次 | 已有证据
基础与控制逻辑 | 19项回归测试通过记录
能量、燃料与事件 | 四组独立审计通过，失败案例保留
计算间隔影响 | 10项关键对照通过，判据事先固定
一次真实修正 | A1计算步长曾改变控制频率，分离后复验通过
测试通过说明所检实现与数值表现符合要求，物理适用性和硬件认证仍需独立证据。
Notes: 建议讲述时间：45秒。
19项是当前模块测试数量。分辨率对照为A1两项、A2三项、U1四项、U2一项，共10项，不是每个案例都细算。讲一次真实失败：控制频率与计算步长耦合。
来源：Coding/tests/run_tests.m，项目更改.md，A1/A2/U1/U2各组审计及resolution_check.csv
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 16
当前结论与后续验证
概念仿真研究 16
当前主案例约9.83天
中等不利组合约13.34天
已支持的结论
在已声明条件下，提前留电与反馈分离可形成可核查的控制过程。
还需要的证据
真实设备配套与姿态条件、动态太阳几何、另一台电脑实际复现。
概念基准＋设备参数对照。所有不利结果、候选假设与适用边界保留。
Notes: 建议讲述时间：35秒。
结束主讲。突出资源约束与未知反馈的可检查控制。后续重点为实际独立复现和真实资料，避免继续堆正常成功曲线。
来源：Coding/docs/最终证据总表.md，Coding/docs/中等不利组合检查_U2.md，Coding/docs/跨机复现说明.md
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 17
备用：主案例关键假设
答辩备用 17
类别 | 数值与定义
轨道与卫星 | 550 km近圆、53°、初始50 kg、干质量49.2 kg
推进与阻力 | 20 mN、1200 s、0.8 kg，本体0.5 m²、新增帆10 m²
能源 | 650 W向阳、300 Wh、初始80%、保护20%、效率90%/90%
策略与过程 | 350 km候选切换，额外余量10%，展开120秒、确认延迟10秒
简化边界 | 固定初始轨道阴影、理想推力指向、模拟健康与反馈
650 W和300 Wh是研究输入。120 km为计算终点，365天为计算上限。
Notes: 建议讲述时间：0秒。
被问详细输入时使用。先解释物理意义，再说明研究假设。不要将这些数字称为已采购设备参数。
来源：Coding/config/baseline_case.m，Coding/config/powerScenario.m，Coding/config/experiment_matrix.m
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 18
备用：参数出处与工程缺口
答辩备用 18
资料 | 已经核对 | 仍未证明
CelesTrak配套大气表 | 现有14行数值匹配 | 单位注释、高度口径与环境适用性
BHT-200厂家表 | 13 mN、1390 s、200 W放电功率 | 整套输入功率、质量与本项目适配
NASA阻力帆综述 | 已有部署、离轨与部分展开经验 | 本项目10 m²有效面积长期保持
原创性资料对照 | 已有方案、题录或摘要分层记录 | 全球首次、完整全文与专利检索
数字出处、模型适用性、完整设备适配分别核实，不能互相替代。
Notes: 建议讲述时间：0秒。
大气是数值比对，尚有单位注释和高度口径问题。BHT-200是独立工作点，不是主方案完整选型。NASA已有帆任务不能移植其卫星天数。
来源：Coding/docs/资料核对与工程补证报告.md，https://celestrak.org/software/vallado-sw.php，https://www.busek.com/s/BHT_200_v10.pdf，https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/deorbit-systems/
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 19
备用：评委追问与简短回答
答辩备用 19
“创新是不是已有技术组合？”
当前贡献聚焦资源调度和阶段交接。
未知反馈响应通过独立实验验证。
“半展开为什么反而更快？”
确认后继续补推。燃料约0.595 kg，
高于正常案例的0.442 kg。
“为什么没有实物也说可行？”
结论只针对给定模型和输入。完整硬件、姿态及在轨可靠性仍未认证。
“你们降低碰撞风险了吗？”
目前没有计算碰撞概率。退出窗口只是轨道占用时间的代理指标。
Notes: 建议讲述时间：0秒。
先直接回答，再指向具体图表。回答不能超过证据，创新性不足或硬件未知要明确承认。
来源：Coding/docs/评委答辩问答稿_当前版.md，Coding/docs/最终证据总表.md
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。

## Slide 20
备用：复现与来源索引
答辩备用 20
证据组 | 文件名与内容
A1供电 | power_a1_summary.csv、energy_audit.csv
A2展开 | deployment_summary.csv、deployment_audit.csv
U1 / U2输入变化 | 各组uncertainty_summary.csv、uncertainty_audit.csv
计算与版本 | 各组resolution_check.csv、来源清单、代码快照
当前入口 | run_current，24例参考已汇集，跨机实际运行待完成
公开资料与逐页数据出处见演讲者备注。团队应如实保留原创过程与AI辅助记录。
Notes: 建议讲述时间：0秒。
此页用于技术追问，不必在正文逐项念。另一台机器尚未运行。当前24案例参考由已验证分组汇集，不能冒称新增全链一次重跑。团队应如实说明AI辅助并遵守赛事原创要求。
来源：Coding/docs/跨机复现说明.md，Coding/docs/最终证据总表.md，Coding/docs/defense_evidence/source_manifest.json
数据均为指定模型与候选输入下结果，非飞行认证。